## Slide 1
（7250ｍｍ）
（27250mm）
（1500mm）
（4000mm）
3階への階段
（5800mm）
（1400mm）
1階への階段
（4500mm）
（1800mm）
厨房
（9000mm）
（15700mm）
（6250mm）
（1900mm）
トイレ
バスルーム
3階への階段
1階への階段
（750mm）
外通路
（2425mm）
（8830mm）
ロフト
地上高 2300mm
室内高 4500mm
2階 現状図（参考）
（1500mm）
（1000mm）
（26500mm）
（2000mm）
（2850mm）
（4000mm）

## Slide 2
2階 192㎡ 完成イメージ図
プレイルーム
ダイニング
メーカースペース
ロフトの避難場所
スタッフ
ステーション
棚
厨房
ロフト
WC
シャワー
1Fへ
3Fへ
倉庫
3Fへ
出入口

## Slide 3
棚
厨房
ロフト
WC
シャワー
1Fへ
3Fへ
2階 192㎡ 改築要件
倉庫
壁・天井：防錆塗装・壁紙の張替えを行う
（実施面積 天井 約192㎡ 壁 約304㎡）
※費用や期間を考慮して、内壁を立てるなど手法を提案する事
床：クッション素材の床材を、倉庫・厨房を除く箇所に敷く
（実施面積 約178㎡）
扉：修繕もしくは入れ替えスタッフステーションとメイカーズルーム途中の扉は撤去
出入口及び外通路：防錆塗装・防水加工・転倒を防止する為の階段の補修、照明器具の設置
エアコン：業務用エアコン 120㎡分 19㎡分
コンセント：メイカーズルームを除き、3メートル間隔で壁面に設置する
プレイルーム：外階段に向けて、ベンチ兼階段の設置
ダイニング：厨房内から食事スペースが見通せるカウンターの設置、
厨房内の壁面補修・防火壁の設置、スペースの拡大（1800mm→3300mm)、レンジフード設置、
ダクト配管・コンセント3口×4もしくは、6口×２の設置
壁面の棚とカウンター上部に吊り棚（もしくは類似するもの）制作
プレイルームとの間に、仕切りになるベンチシートを作成
トイレ・シャワールーム：洗面台・洋式トイレ2個・シャワールームの設置
（ユニットの設置も可）
スタッフステーション：カウンターの設置（立受付と座り受付の2段）、2階部分の照明と
エアコンを一度に操作できる配線とスイッチの設置
メイカーズルーム：吊り下げ式の電気コードを6か所、壁面コンセントを4か所設置、階段下倉庫補修
壁にホワイトボードシートの貼り付け（約 24㎡）
倉庫：メイカーズルームと倉庫間に壁とドアの設置、畳の撤去
3Fへ
出入口

## Slide 4
（7250ｍｍ）
（27250mm）
2階への階段
（1500mm）
3階への階段
（750mm）
室内高 2500mm
（4750ｍｍ）
（7350mm）
撤去予定
プレハブ
（2500ｍｍ）
2階への階段
（1200ｍｍ）
（4500mm）
（4500mm）
（600mm）
（3500mm）
（1000mm）
（850mm）
（4500mm）
（1000mm）
（2450mm）
押入
押入
（3500ｍｍ）
（3750ｍｍ）
（3150ｍｍ）
（1500mm）
（3000mm）
（8800mm）
システムキッチン
3階 現状図（参考）
トイレ
バスルーム
風呂

## Slide 5
3階 完成イメージ
生活訓練（92㎡）・屋上菜園（100㎡）
生活訓練 ゲストハウス風
屋上菜園
住居
ベランダB
ベランダA
2Fへ
2Fへ
東屋
東屋

## Slide 6
3階 改築要件
生活訓練（92㎡）・屋上菜園（100㎡）
ベランダB：プレハブの撤去（費用に応じて骨組みを残して再利用可）
防水・防根対策、プレハブ跡地に休憩所（東屋）の設置
ベランダA：防水対策
各部屋・ダイニング：壁紙・床板の張替え
トイレ・浴室：様式トイレ×２、シャワールーム×２への変更
2階・3階 共通
現在の間取りはそのまま利用する。
防犯や安全に関する設備：窓や扉などで入れ替えが必要な場合は入れ替え
防災に関する設備：誘導灯の設置、消火器の設置場所確保
排水・配管：日常使用に耐えられない部品の交換、使用を中止する場合の処置、別途ルートの確保など
配線：使用しない配線の処理（必要であれば撤去）
その他
工事実施にあたり、廃材や不要物が出た場合は工事事業者が処理を行う。
利用者が快適に過ごす為に必要な箇所については提案する事
住居
ベランダB
ベランダA
2Fへ
2Fへ
東屋
シャワー１、トイレ１
シャワー１、トイレ１

## Slide 7
（7250ｍｍ）
（27250mm）
（1500mm）
（4000mm）
3階への階段
（5800mm）
（1400mm）
1階への階段
（1800mm）
厨房
（9000mm）
（15700mm）
（1900mm）
トイレ
バスルーム
1階への階段
外通路
（2425mm）
（8830mm）
ロフト
地上高 2300mm
室内高 4500mm
2階 完成予想図（参考）
（1500mm）
（1000mm）
（26500mm）
（2000mm）
（2850mm）
（4000mm）
（750mm）
オブジェ
（4500mm）
（6250mm）
3階への階段
プレイルーム
キッチンダイニング
スタッフステーション
メイカーズルーム
倉庫

## Slide 8
（7250ｍｍ）
（27250mm）
2階への階段
（1500mm）
3階への階段
（750mm）
室内高 2500mm
（4750ｍｍ）
（7350mm）
（2500ｍｍ）
2階への階段
（1200ｍｍ）
（4500mm）
（4500mm）
（600mm）
（3500mm）
（1000mm）
（850mm）
（4500mm）
（1000mm）
（2450mm）
押入
押入
（3500ｍｍ）
（3750ｍｍ）
（3150ｍｍ）
（1500mm）
（3000mm）
（8800mm）
システムキッチン
3階 完成予想図（参考）
トイレ
バスルーム
トイレ
バスルーム
屋上菜園
東屋
生活訓練モデルルーム

## Slide 9
950mm
700mm